| Заказ № |  | «Утверждаю»: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |
| Участок изготовитель |  |  |
| Категория заказа |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №30.____.11.

На  изготовление автопоезда (АПШ)  в составе седельного тягача

с краном-манипулятором и бортовым полуприцепом НефАЗ.

1. Монтажная база			                           шасси КАМАЗ-43118

- установить седельное – сцепное  устройство

- установить электропневмовыводы.

2. Бортовой полуприцеп Нефаз-9334-20-16:

- со смещенным шкворнем.

- длина полуприцепа - 12 м.

- со съемными кониками.

3. Грузоподъемное устройство  ИМ-150:

- управление на колонне.

- грузовой момент, 				       12,1 тм.

- грузоподъемность при min вылете стрелы,      2,0 м — 6050 кг.

- грузоподъемность при max вылете стрелы,     8,4 м — 1320 кг.

4. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора.

5. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С.