## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.          .11

на  изготовление автомобиля специального — АРМТ

(агрегат ремонта магистральных нефтепроводов)

1. Монтажная база							             шасси 	КамАЗ 43118

Урал 4320

2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной

| 2.1цвет кузова – оранжевый (RAL2004) |  |
| --- | --- |
| 3. Передний отсек (бытовое помещение) отапливаемое |  |
| - аварийное отопление от ДВС |  |
| - дверь одностворчатая с окном | 1 шт. |  |
| - диван рундук L=1800 мм с мягким сиденьем и ремнями безопасности для 3-х человек | 2 шт. |
| - спинка полка L=1800 мм с мягкой обшивкой | 2 шт. |
| - стол откидной | 1 шт. |
| - трап лестница | 1 шт. |
| - переговорное устройство | 1 шт. |
| - люк аварийно-вентиляционный | 1 шт. |
| - окно с форточкой пластиковое | 1 шт. |
| - лампа местного освещения (плафон 24V) | 2 шт. |
| - утеплитель — пенопласт толщина 40мм |  |
| - пол- доска хвойных пород S 30-40 мм, транслин |  |
| - стены — облицевать ДВПО под цвет дерева светлых тонов |  |
| 4. Задний отсек (производственное помещение) не отапливаемый |  |
| - пол — доска хвойных пород S 30-40 мм, рифленное, листовое железо S=3мм |  |  |
| - стены — облицевать ДВПО под цвет дерева светлых тонов |  |
| - утеплитель — пенопласт толщина 40мм |  |  |
| - трап — лестница задняя навесная |  |  |
| - с лева по ходу автомобиля люки с открыванием наружу влево (петли с лева) для доступа к кабельным барабанам | 2 шт. |  |
| - справа дверь одностворчатая для доступа в отсек для кислородных баллонов | 1 шт. |  |
| - справа дверь одностворчатая для доступа в задний отсек | 1 шт. |  |
| - кислородный отсек (место на два баллона с креплением к перегородке) |  |  |
| - задняя дверь 2-х створчатая с глухим окном и решеткой | 1 шт. |  |
| - барабан для намотки кабеля, шт. | 2 шт. |  |
| - воздуховод | 1 шт. |  |
| - лампа местного освещения (плафон 24 V) | 4 шт. |  |
| 5. Сварочное обородувание |  |
| - дизельная электростанция АД-60 или АД 100 | 1 шт. |
| - сварочный выпрямитель ВД-306ДК | 2 шт или 4 шт. |  |
| - кабель сварочный | 4х25 или 8х25м |  |
| - электродержатель | 2 шт или 3 шт. |  |
| 6.Дополнительное оборудование |  |
| - верстак тумбовый с ящиками | 1 шт. |  |
| - углошлифовальная машинка электрическая | 2 шт. |  |
| - выносной прожектор (с кабелем 10м) | 4 шт. |  |
| - щит для подключения к внешнему источнику питания | 1 шт. |  |
| - кабель удлинитель | 15 м. |  |
| - огнтушитель ОУ-5 с кронштейном крепления | 1 шт. |  |
| - печь для просушки электродов 10кг. | 1 шт. |  |
| 7. Газорезательное оборудование: |  |  |
| - контейнер пропановый | 1 шт. |  |
| - баллон кислородный | 2 шт |  |
| - баллон пропановый | 1 шт. |  |
| 8. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД |  |
| 9. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |  |
| 10. Комплект ЗИП (согласно приложения №1) |  |

Приложение №1 к ТЗ

| - щиток сварщика наголовный | 2 шт. |
| --- | --- |
| - редуктор кислородный | 1 шт. |
| - редуктор пропановый | 1 шт. |
| - резак РЗП | 1 к-т. |
| - горелка ГСП-3 | 1шт. |
| - рукав для кислорода и пропана | 2х25м |
| - аптечка медицинская | 1 шт. |

# Text boxes

| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в заказе |  |  |
| Кол-во в заказе |  |  |