## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 30.           .11

на изготовление транспортного средства специализированного

с краном-манипулятором мод. АРОК

с правом перевозки дежурной бригады

1. Монтажная база							             шасси 	КамАЗ 43114, 43118

Урал 4320

2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной

| 2.1Тип покраски кузова - оранжевый RAL 2004 |
| --- |
| 3. Кабина кузова отапливаемая |
| - внутренняя отделка пассажирского отсека — ДВПО под цвет дерева светлых тонов, утеплитель пенопласт толщиной 40 мм |
| - внутренняя отделка производственного отсека ДВПО под цвет дерева светлых тонов, утеплитель пенопласт толщиной 40 мм |
| - пол: доска хвойных пород S 30-40 мм, покрыт износостойким линолеумом |
| - аварийное отопление — от системы ДВС |  |
| - аварийно-вентиляционный люк | 1 шт. |
| - переговорное устройство | 1 шт. |
| - сидение автобусное с ремнями безопасности для 3-х человек | 1 к-т |
| - стол | 1 шт. |
| - окно пластиковое | 1 шт. |
| - окно глухое на скосах | 2 шт. |
| - дверь с глухим окном | 2 шт. |
| 3. Грузоподъемное устройство, кран-манипулятор | Любой от 1 до 14,6 тн/м. |
| - грузовой момент, т/м |  |
| - грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м |  |
| - грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м |  |
| 4. Сварочное оборудование: |
| - силовой генератор EG 202.7 с блоком управления БУ№173 | 1 шт. |
| - сварочный выпрямитель ВД 313 | 1 шт. |
| - кабель сварочный | 2х15м |
| - электрододержатель | 1 шт. |
| 5. Оборудование для газовой резки : |
| - контейнер с кислородным баллоном | 1 шт. |
| - контейнер с пропановым баллоном | 1 шт. |
| 6. Оборудование для дозаправки жидкой смазкой: |
| - бак для чистого масла | 1х200л |
| - бак для промывочной жидкости | 1х100л |
| - бак для отработанного масла | 1х200л |
| - насосная станция НМШ 2-40 | 1 шт. |
| - рукава для подачи и забора масла | 2х8м |
| - солидолонагнетатель С-322 (электрический) | 1 шт. |
| 7. Стол слесарный с тисами | 1 шт |
| 8. Покрасочное оборудование: |
| - установить отбор воздуха для краскораспылителя | 1 шт. |
| 9. Лестница для подъема на грузовую платформу должна быть оборудована поручнями, иметь плоские ступени, исключающими скольжение. |
| 10. Разъем для подключения к внешнему источнику | 1 шт. |
| 11. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора. |
| 12. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |
| 13. Комплект ЗИП (согласно приложения №1): |
| 14.Предусмотреть место для ДЗК |

Приложение №1 (ЗИП)

| - щиток сварщика наголовный | 1 шт. |
| --- | --- |
| - редуктор кислородный одноступенчатый | 1 шт |
| - редуктор пропанбутановый | 1 шт. |
| - резак, | 1 к-кт |
| - горелка, | 1 шт. |
| - рукав для кислорода и пропана | 2х15м |
| - набор слесарного инструмента | 1 шт. |
| Покрасочное оборудование: |  |
| - краскораспылитель | 1 шт. |
| - шланг (рукав кислородный) | 10 м. |
| Средства безопасности: |  |
| - аптечка медицинская | 1 шт. |
| - знак аварийной остановки | 1 шт. |
| - противооткатный упор | 2 шт. |
| - огнетушитель порошковый 5л | 1 шт. |

# Text boxes

| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в заказе |  |  |