## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.      .11

на  изготовление транспортного средства с краном-манипулятором — ГПА.

(с правом перевозки дежурной бригады)

1. Монтажная база							             шасси 	КамАЗ 4326, 43114, 43118

Урал 4320

2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной

| 2.2 цвет кузова – оранжевый (RAL2004). |
| --- |
| - аварийное отопление — от системы ДВС. |
| - сидения автобусные с ремнями безопасности для 3 чел. | 1 к-т. |
| - переговорное устройство | 1 шт. |
| - аварийный — вентиляционный люк | 1 шт. |
| - окно с форточкой размером не менее 500х700 мм | 1 шт. |
| - дверь с глухим окном справа по ходу движения а/м | 1 шт. |
| - стол | 1 шт. |
| - шкаф для одежды | 1 шт. |
| - умывальник с бачком без подогрева воды | 1 шт. |
| - огнетушитель ОП-4з | 1 шт. |
| - внутренняя отделка кузова — ДВПО (под цвет дерева светлых тонов) |
| - пол- доска хвойных пород S 30-40 мм, транслин |
| 3. Грузоподъемное устройство, кран манипулятор (в хвостовой части) | Любой от 1 до 14,6 тн/м. |
| - грузовой момент, тн/м |  |
| - грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м |  |
| - грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м |  |
| 4. Грузовая платформа с открывающимся правым бортом. |
| 5. Предусмотреть место для крепления ДЗК |
| 6. Предусмотреть место для крепления противооткатных башмаков |
| 7. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора. |
| 8. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |
| 9. Комплект ЗИП (согласно приложения №1) |

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 (ЗИП)к Т.З.

| - знак аварийной остановки | 2 шт. |
| --- | --- |
| - противооткатные башмаки | 2 шт. |
| - аптечка медицинская | 1 шт. |

# Text boxes

| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в заказе |  |  |