## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.     .11

на  изготовление передвижной мастерской — ПАРМ-4784

1. Монтажная база							             шасси 	КамАЗ 43114, 43118

Урал 4320

2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной отапливаемый

| 2.2 цвет кузова - оранжевый |
| --- |
| - задняя дверь двухстворчатая с глухим окном, | 1 шт. |
| - окно глухое спереди кузова | 1 шт. |
| - окно глухое слева по ходу движения, а/м | 4 шт. |
| - окно глухое справа по ходу движения, а/м, | 4 шт. |
| - окна с форточкой слева и справа по ходу движения, а/м | по 1 шт. |
| - люк открывающиеся с каждой стороны кузова | 1 шт. |
| - пол - доска хвойных пород S 30-40 мм, транслин. |  |
| - стены и потолок- утеплитель пенопласт, облицевать ДВПО под цвет дерева светлых тонов |
| - лампа местного освещения (плафон 24V) | 4 шт. |
| - рундук с сидением | 1 шт. |
| - ванна для мойки деталей | 1 шт. |
| - стул слесаря с регулируемым размером по высоте, вращающийся | 1 шт. |
| - верстак слесарный с 13 малыми, 3 большими ящиками | 2 шт. |
| - верстак слесарный | 1 шт. |
| - тисы слесарные с размером губок не менее – 100 мм, шт. | 1 шт. |
| - настольная лампа местного освещения, шт. | 1 шт. |
| - огнетушитель ОП-2 | 1 шт. |
| 4. Оборудование для мех. обработки |  |
| - токарно-винторезный станок JET мод BD-920W, шт. | 1 шт. |
| - наждачно-обдирочный двухсторонний станок (Ø шлиф круга 175 мм.), шт. | 1 шт. |
| - настольно-сверлильный станок (Ø сверления до 20 мм.), шт. | 1 шт. |
| 5. Сварочное оборудование |  |
| - силовой генератор ЕG 202,7, шт. | 1 шт. |
| - выпрямитель ВД-313, шт. | 1 шт. |
| - кабель сварочный, м. | 2х15 |
| - электрододержатель, шт. | 1 шт. |
| - ящик для электродов, шт. | 1 шт. |
| 6. Газорезательное оборудование |
| - крепление для кислородного баллона | 1 шт. |
| - крепление для пропанового баллона | 1 шт. |
| - кислородный баллон | 1 шт. |
| - пропановый баллон | 1 шт. |
| 7. Установить кран-укосину с талью ТРШП-0.5-3, шт. | 1 шт. |
| 8. Дополнительное оборудование и инструменты: |  |
| - над дверью установить фару – искатель, шт. | 1 шт. |
| 9. Разъем для подключения к внешнему источнику |  |
| 10. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД. |
| 11. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |
| 12. Комплект ЗИП (согласно приложения №1): |

Приложение №1 (ЗИП) к ТЗ

| - щиток сварщика наголовный | 1 шт. |
| --- | --- |
| - редуктор кислородный и пропановый | по 1 шт. |
| - резак, горелка | по 1 шт. |
| - рукав для кислорода и пропана, м. | 2х15 |
| - комплект для нарезания резьбы: |  |
| - наборы плашек, к-т. | 1 к-кт. |
| - набор метчиков, к-т. | 1 к-кт. |
| - наборы свёрл, к-т. | 1 к-кт. |
| - воротки для плашек, шт. | 1 шт. |
| - воротки для метчиков, шт. | 1 шт. |
| - комплект ремонтный: |  |
| - комплект инструмента «Прогресс», шт. | 1 к-кт. |
| - набор головок до 32 мм, к-т. | 1 к-кт. |
| - набор гаечных ключей до 55мм, к-т. | 1 к-кт. |
| - ключ разводной до 30мм, шт. | 1 шт. |
| - комплект для смазки |  |
| - шприц рычажно плунжерный | 1 шт. |
| - масленка для жидкой смазки | 1 шт. |
| - комплект слесарного контрольно-измерительного инструмента |  |
| - набор щупов, к-т | 1 к-кт |
| - линейка металлическая до 300мм | 1 шт. |
| - рулетка до 5м | 1 шт. |
| - угольник слесарный | 1 шт. |
| - штангенциркуль | 1 шт. |
| - слесарный инструмент |  |
| - бородок | 1 шт. |
| - зубило | 1 шт. |
| - молоток | 1 шт. |
| - кувалда | 1 шт. |
| - рамка ножовочная с 10-ю полотнами | 1 шт. |
| - набор напильников | 1 шт. |
| - знак аварийной остановки | 2 шт. |
| - башмаки противооткатные | 2 шт. |
| - лампа паяльная | 1 шт. |
| - прибор для диагностики электрооборудования (тестер) | 1 шт. |
| - средства безопасности |  |
| - боты диэлектрические | 1 пара |
| - перчатки диэлектрические | 1 пара |
| - коврик диэлектрический | 1 шт. |
| - штырь заземления | 1 шт. |

# Text boxes

| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в заказе |  |  |