| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в заказе |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30.      .11

на  изготовление автомобиля специализированного

с краном - манипулятором  ПРМ.

1. Монтажная база							             шасси 	КамАЗ 43118

Урал 4320

2. Кузов- фургон, цельно-металлический сварной

| - цвет кузова – желтый (RAL1033) – красный (RAL3000). |
| --- |
| - отопитель Планар 8Д. | 1 шт. |
| - рундук с сидением | 1 шт. |
| - дверь с глухим окном справа по ходу движения, а/м. | 1 шт. |
| - дверь слева по ходу движения, а/м. для монтажа токарного станка. | 1 шт. |
| - на двери предусмотреть петли и запоры типа Балттрейлеровских. |
| - окно глухое слева по ходу движения, а/м. | 1 шт. |
| - окно с форточкой справа по ходу движения, а/м. | 1 шт. |
| - окно глухое справа по ходу движения, а/м. | 1 шт. |
| - на передней панели кузова установить навесной шкаф | 3 шт. |
| - на задней панели кузова установить навесной шкаф | 1 шт. |
| - слева по ходу движения, а/м на уровне шпинделя токарного станка предусмотреть люк открывающийся вниз | 1 шт. |
| 3. Грузоподъемное устройство, кран манипулятор | Любой от 1 до 8 тн/м. |
| - грузовой момент, тм |  |
| - грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м |  |
| - грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м |  |
| 4. Оборудование для сварки: |  |
| - силовой генератор EG 202.7 с блоком управления №173 | 1 шт. |
| - сварочный выпрямитель ВД-313, | 1 шт. |
| - кабель сварочный, | 2х25 м. |
| - электродержатель, | 1 шт. |
| 5. Оборудование для газовой резки: |  |
| - контейнер под пропановый баллон установить на грузовой платформе, | 1шт. |
| - контейнер под кислородный баллон установить на грузовой платформе, | 1 шт. |
| 6. Пуско - зарядное устройство – до 500А, | 1 шт. |
| 7. Оборудование кабины кузова: |  |
| - верстак слесарный с большими и малыми ящиками | 1 шт. |
| - тиски (р-р губок не менее 100 мм.), | 1 шт. |
| - оборудование для мех. обработки |  |
| - сверлильный станок с тисками (380В), | 1 шт. |
| - точильно –шлифовальный станок Ø круга-300мм. (380В) | 1 шт. |
| - токарный станок JET мод. GHB 1330 DRO, | 1 шт. |
| - углошлифовальная машинка, | 1 шт. |
| 8. Дополнительное оборудование: |  |
| - прожектор установить за кабиной кузова, | 1 шт |
| 9. ДЗК на грузовой платформе |  |
| 10.Разъем для подключения к внешнему источнику. |  |
| 11.Панель для отбора электроэнергии внешними потребителями 380В-1 точка и 220В-2 точка. |  |
| 12.Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Гостехнадзора. |  |
| 13.Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |  |
| 14.Комплект ЗИП согласно приложение №1 |  |

Приложение №1 ЗИП к ТЗ

| - щиток сварщика наголовный | 1 шт. |
| --- | --- |
| - редуктор кислородный одноступенчатый | 1шт. |
| - редуктор пропан бутановый одноступенчатый | 1 шт. |
| - резак | 1 к-кт |
| - горелка | 1 шт. |
| - шланги подачи кислорода и пропана | 2х15м |
| - средства безопасности: |
| - знак аварийной остановки | 2 шт. |
| - башмаки противооткатные | 2 шт. |
| - штырь заземления | 1 шт. |